## Slide 1
Automatic SOP Idea
IE Department
23. 01. 2026

## Slide 2
Dear A Tuấn - AI ,
Em Dương - IE Đồng Vàng -B01, dưới đây là dự án mà bọn em dự định triển khai ạ.
1. Dự định dự án của bên IE cụ thể như sau:
- Input: BOM( Excel), Document Manufacturing ( PPT, pdf ), Video thao tác.
Ví dụ: 1 BOM dài cho cả Assy, 1 Document Manufacturing dài cho cả Assy, video thao tác dài khoảng 5 phút từ đầu đến cuối của Assy, và ví dụ Cycle Time của bọn em là 30s thì AI sẽ chia video 5 phút thành 10 video 30s => 10 video đó tương ứng với 10 page SOP => 10 page SOP
- Output: File excel định dạng: ô trên là ảnh minh họa công đoạn được cắt từ video, ô dưới là miêu tả thao tác chi tiết, có hiện cả mã liệu được sử dụng là gì.
2. Trước tiên thì em dự định chia nhỏ bài toán ra thành như sau:
Xử lí video thao tác trước,
a. Mục tiêu: ( đây chỉ là 1 trang SOP )
- Chuyển đổi video quay thao tác công nhân thành danh sách các bước SOP( gồm 1 ảnh minh họa + tên thao tác ) dạng text rồi IE lựa chọn và chỉnh sửa => a simple SOP
b. Đầu vào & đầu ra:
- Input: Video quay lại cảnh lắp ráp tại chuyển ( trước mắt là 1 station đơn giản: Assy or Packing khoảng 30s: gồm 4-5 công đoạn nhỏ )
- Output: File excel định dạng: ô trên là ảnh cắt từ video, ô dưới là miêu tả thao tác và thời gian thực hiện thao tác đó.
c. Logic xử lý dự kiện:
- Step 1: Phân đoạn video:
AI xác định thời gian start và end của từng thao tác thay đổi trong video dài 30s kia.
- Step 2: Đề xuất:
Mỗi đoạn video đã phân đoạn, AI => đưa ra nhãn văn bản (Text ) + mô tả hành động ( exp: 0s-5s: lấy linh kiện, 5s-10s: vặn ốc,...)
- Step 3: Xác nhận:
Hiện thị danh sách các mốc thời gian và loạt text đề xuất lên giao diện để IE kiểm tra, chỉnh sửa, hoặc chọn lại thao tác cho đúng.
- Step 4: Xuất Excel :
Ảnh đại diện công đoạn, dưới : thời gian + mô tả thao tác.
Em có đính kèm file lúc trước trao đổi vớ bên hệ thống, a xem và review cho em với ạ, nếu được anh có thể chia sẻ cho em thêm thông tin về các thư viện/model hiệu quả để em hoàn thiện bài toán đơn giản này trước hoặc là tư vấn cho bọn em để có thể tự mình xây dựng những bước đầu này.
Nếu được thì em xin gọi điện thoại bàn để trao đổi nha anh.
Thanks & Best Regards !
----------------------------
👦 Alex - 黄景楊
🏭 CBD-VBV-IE
☎ EXT: 5035-21367

## Slide 3
Create an automated process to generate SOPs from existing input documents.
Current Situation and Objectives
Improve production efficiency and reduce errors.
1. Current Situation
2. Objectives
SOPs are created manually, leading to inconsistencies and errors.
The process of creating SOP takes a lot of time.
An automated system that creates SOP.

## Slide 4
Flowchart
  Manufacturing Documents
  BOM
  Operation Video
Input
  Analyze Information
  Create SOP
Processing System
  Check Information
  Edit if Necessary
Human Intervention
  SOP
Output-SOP

## Slide 5
Workflow
Upload Data
Văn kiện chế tạo:
PDF, PPT
Tiền xử lí: Trích xuất văn bản
Trích xuất thông tin: công đoạn, thông số, liệu…
Tự động tạo bảng liên
kết công đoạn
BOM: Excel
Tiền xử lí: Trích xuất bảng
Trích xuất BOM: mã liệu, số lượng, miêu tả,…
Tự động tạo bảng
liên kết liệu
Video: Mp4
Tiền xử lí: Cắt cảnh
Cắt clip thành các đoạn nhỏ
AI gắn nhãn: thao tác ,
dụng cụ, vật liệu,…
Tích Hợp, Lưu DATABASE
Tự động liên kết
đa nguồn
IE Check
SOP
Document Processing
BOM Processing
VIDEO Processing
Tự động phát hiện mâu thuẫn

## Slide 6
Flexible SOP
Document + BOM
Input:
Document
BOM
Output:
Draft SOP.
VIDEO + BOM
VIDEO + Document + BOM
System processing:
Extract information from Document - BOM .
Input:
VIDEO
BOM
System processing:
Suggest a list of operations.
Confirm BOM.
Output:
Realistic SOP.
Input:
VIDEO
Document
BOM
System processing:
Suggest a list of operations
Compare standard from Document.
Confirm BOM.
Output:
Standard SOP.

## Slide 7
Input: Manufacturing Document
BACK Cover Sub Assembly: step1
Insert ANTENNAS to holder on Back Cover, consisting with the marking on housing.
1) 2G1 PCB Black Cable: red
2) 5G3 PCB Black Cable: blue
3) 2G0 PCB Black Cable: black
4) 5G0 PCB Green Cable: grey
Antenna board should be inserted to end until no any free movement.
Antenna holder wall work as reference feature for visual checking, antenna board should not be above them.
Extract Information
Extract Information
BACK Cover Sub Assembly: step2
Pre-fix the ANTENNA cable in the direction as the picture.
Avoid to put the antenna cables under PCBA area and covered by PCBA when assembly PCBA to Back Cover in next step.
组立圖及包装出货方式/U46L477.00/01/4 of 15

## Slide 8
Format
PPT
PDF
Warning
ESD warning
…
Definition of Process
Technical Standard
Standard Process Name
Materials
Equipment
The screw torque( e.g. 5.0 – 6.5 kgf-cm )
Size tolerance (e.g., gap ≤ 0.05mm)
The manufacturing document gives steps and rules for making things correctly.
Extract Information
Input: Manufacturing Document Process
IE Confirm on System
SOP
Manufacturing Document

## Slide 9
Input: BOM
Excel
CSV
Component | Description | Q'ty
T6327882A | EU-GP TMS ANT 2.4~2.5GHz 50ohm 2 139+-3mm | 1
T6327884B | EU-GP TMS ANT 5.15~5.85GHz 50ohm 2 65+-2mm | 1
T6327883B | EU-GP TMS ANT 2.4~2.5GHz 50ohm 2 88+-2mm G | 1
T6327885C | EU-GP TMS ANT 5.15~5.85GHz 50ohm 2 67+-2mm | 1
Component,Description,Q'ty
T6327882A,EU-GP TMS ANT 2.4~2.5GHz 50ohm 2 139±3mm,1
T6327884B,EU-GP TMS ANT 5.15~5.85GHz 50ohm 2 65±2mm,1
T6327883B,EU-GP TMS ANT 2.4~2.5GHz 50ohm 2 88±2mm G,1
T6327885C,EU-GP TMS ANT 5.15~5.85GHz 50ohm 2 67±2mm,1
Extract Information
IE Confirm BOM on System
SOP
BOM

## Slide 10
Input: Video
Step 1:
Raw Video
Step 2: Automatically cut video and label operations
00:00-00:07
00:07-00:15
00:15-00:20
Step 3: IE select operations on the system
Step 4: SOP
Stage 1: Manual
Stage 2: DATA
Stage 3: AI suggestion
IE select for each small step.
Add operation frame.
System save video, frame, operation label by the IE.
DATA for training.
Suggest frames for the operation.
Propose 2-3 frames.

## Slide 11
System
Công Đoạn
Lắp ANT
Video Thao Tác
Gắn Nhãn Chi Tiết
Chọn Frame:
Step1:…
BOM
Component | Discription | Q’ty
Xem trước SOP
Product
Process
Component
Discription
Q’ty
Remark
Step1:…
Step2:…
Step3:…
Chọn Frame :
Step2:…
Tên Sản Phẩm
U46L477.00
Standard
Input | Văn Kiện | BOM | VIDEO
Clip 01: 00:00-00:07
Clip 02: 00:07-00:15
Clip 03: 00:15-00:20
Step1:…
Step2:…
Step3:…
Chọn Frame:
Step3:…
U46L477.00
Lắp ANT
Lắp ANT
Automatic SOP System
T6327882A
EU-GP TMS...
1
T6327882A
EU-GP TMS...
1
Quay Lại | Lưu Nháp | Làm mới | Clip Tiếp theo | Export SOP

## Slide 12
Output: a Simple SOP